穗天环〔2015〕52号

天河区环境保护局关于印发《广州市

天河区建筑施工扬尘排污费征收

管理工作方案》的通知

区属各有关单位，各相关工地：

根据《广州市环保局关于开展建筑施工扬尘排污费征收工作的通知》（穗环〔2015〕114号）的要求，为确保区内建筑施工扬尘排污费的顺利征收，结合本区实际情况，我局制定了《广州市天河区建筑施工扬尘排污费征收管理工作方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

附件：广州市天河区建筑施工扬尘排污费征收管理工作方案

广州市天河区环境保护局

2015年9月9日

（联系人：欧文锋，联系方式：85553301）

附件

广州市天河区建筑施工扬尘排污费

征收管理工作方案

为加强建筑施工扬尘排污费征收管理工作，充分利用价格杠杆环境经济手段促进我区污染减排，有效改善空气环境质量，根据《排污费征收使用管理条例》（国务院第369号令）、《排污费征收标准管理办法》、《广州市环境保护局关于开展建筑施工建筑施工扬尘排污费征收工作的通知》（穗环〔2015〕114号）（见附件1）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本区实际情况，制定该工作方案。

- 征收部门

广州市天河区环境保护局为本行政区域内征收建筑施工扬尘排污费的征收部门，具体经办由广州市天河区环境保护局执法监察大队负责。

- 征收对象

建筑施工项目的建设单位为建筑施工扬尘排污费的收费对象。

- 开征时间

自2015年7月起，在全区范围内开始征收建筑施工扬尘排污费。

- 征收标准和核算方法

征收标准根据《广州市建筑施工扬尘排放量核算办法》的要求，按“一般性粉尘”项目征收，即每4千克粉尘为1污染当量，每一污染当量征收标准为0.6元。

核算办法根据《广州市建筑施工扬尘排放量核算办法》（见附件一中的附件1）的规定，具体计算公式为

W=Wb-Wp

式中：

W: 扬尘排放量，吨；

Wb: 扬尘产生量，吨；

Wp：扬尘削减量，吨。

建筑施工扬尘排污费总额=征收标准×污染当量。

五、申报与核定

（一）建设单位施工前必须进行排污申报，并于每季度第一个月15号之前提交上一季度的《广州市建筑施工扬尘排放及治理情况（月/季）申报表》（见附件2）到广州市天河区环境保护局进行申报登记。初次申报时，需提交附件3所列的相关材料。

（二）广州市天河区环境保护局先对建设单位申报的相关材料进行初审，在此基础上再到现场核查，并填写《建筑施工扬尘现场检查记录表》。

（三）根据建设单位申报材料和现场核查情况，依据《广州市建筑施工扬尘排放量核算办法》，核算建筑施工扬尘排放量和应缴纳建筑施工扬尘排污费总额。建设单位在收到排污费缴纳通知后，必须在规定时间内完成缴款。

六、法律责任

（一）建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案；施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

（二）对存有逾期不报、拒报或虚报、瞒报等情形的建设单位，将依法进行查处。

（三）建设单位未在规定的期限内缴纳建筑施工扬尘排污费的，责令其限期缴纳并从滞纳之日起按日加收2‰的滞纳金；拒不缴纳的，依法提请人民法院强制执行。经催缴后仍不依时缴纳排污费等行为的建设单位，依法向住建、城管部门通报违法信息，纳入“黑名单”管理。

凡有上述（二）、（三）情形之一者，可暂缓办理环保验收手续。

- 规范资金管理

建筑施工扬尘排污费的征收、使用及管理应严格按照《排污费征收使用管理条例》和《排污费资金收缴使用管理办法》等规定执行，纳入财政预算，列入环保专项资金进行管理，实行收支两条线，专项用于环境污染防治。

- 其他调整措施

根据有关核定材料，依据《广州市建筑施工扬尘排放量核算办法》，对建筑垃圾回收利用率达到30％-50%的，可在最终计征排污费时扣除3%，建筑垃圾回收利用率达到50%以上的，可在最终计征排污费时扣除5%;根据建设单位的现场扬尘控制措施和扬尘控制效果，征收部门可适当对建设单位建筑施工扬尘排污费进行调整。

本工作方案自公布之日起实行，广州市天河区环境保护局拥有最终解释权。在执行过程中，适时根据具体情况进行修订。

附件：1.广州市环境保护局关于开展建筑施工扬尘排污

费征收工作的通知

2.广州市建筑施工扬尘排放及治理情况（月/季）
            申报表

3.建筑施工扬尘排污费申报材料清单

广州市天河区环境保护局

2015年9月9日

附件1

广州市环境保护局文件

穗环〔2015〕114号

广州市环境保护局关于开展建筑施工

扬尘排污费征收工作的通知

各区、县级市人民政府，市住房和城乡建设委、交委、水务局、城管委、林业和园林局、城市更新局：

为充分利用价格杠杆环境经济手段促进我市污染减排，有效改善空气环境质量，经市人民政府同意，我市将正式开展建筑施工扬尘排污费征收工作，现将有关事项通知如下：

一、规范征收程序

（一）责任主体。

市、区（县级市）环保部门为征收建筑施工扬尘排污费的收费主体，建筑施工项目的建设单位为建筑施工扬尘排污费的收费对象。

（二）开征时间。

自2015年7月起，在全市范围内开始征收建筑施工扬尘排污费。

（三）规范征收程序。

市、区（县级市）环保部门应严格按照《排污费征收使用管理条例》、《排污费征收标准管理办法》、《广州市建筑施工扬尘排放量核算办法》（附件1），依法核定征收排污费，指引收费对象按时、规范申报排污情况并及时缴纳排污费。

二、强化部门协作

（一）强化信息共享。

市、区（县级市）建设、交通、水务、城管、园林、城市更新（三旧改造）和环保部门要指定专人负责，并将分管领导及专人的名单及联系方式报送至同级环保部门，畅通沟通渠道，加强部门协作，共享共用建筑施工（包括拆除工地）项目动态信息，夯实联防联治大气污染工作基础。

请市、区（县级市）建设、交通、水务、城管、园林部门于每季度第1月15日前将上季度在建施工项目名单（含工地名称、详细地址、建设单位、施工单位、施工面积、施工期、联系人及联系电话等信息）通报同级环保部门，拆迁项目需于拆迁前15日通报。

请市、区（县级市）城市更新部门每月实时更新拆迁工地相关信息，在施工项目拆迁前15日，将预备拆迁施工项目信息（包括名称，详细地址、拆迁时间、拆迁建筑面积等）通报同级环保部门。

市、区（县级市）环保部门应依法核定在建施工项目扬尘排放量，征收扬尘排污费，并按照《排污费征收使用管理条例》要求公告排污费征收情况。

各有关部门要加强工作衔接，按照网格化要求落实监管责任，以信息化手段提升监管绩效，全面深入推进扬尘污染防治。

（二）强化日常监管。

市、区（县级市）建设部门要加强施工工地扬尘管理，督促全市各房屋建筑、市政基础设施工程和地铁工程工地严格落实《广州市建设工程文明施工管理规定》的各项扬尘污染防控措施。

市、区（县级市）交通、水务、城管、园林部门要加强挖掘、维修城市道路、人行道施工、水务工程施工、园林绿化养护、施工、泥头车运输、道路保洁管理，切实加强扬尘污染控制。

各区、县级市环保部门要充分发挥排污收费经济杠杆作用，以收促治，督促企业加强污染治理，严格把关，对未进行排污申报登记、未依时缴纳扬尘排污费的建设项目，一律暂缓办理环保验收手续。

三、规范资金管理

建筑施工扬尘排污费的征收、使用及管理应严格按照《排污费征收使用管理条例》和《排污费资金收缴使用管理办法》等规定执行，纳入财政预算，列入环保专项资金进行管理，实行收支两条线，专项用于环境污染防治。

四、加强信息报送

为及时总结排污费征收效能，请各区、县级市环保部门自2015年8月起，每月15日前向市环保局报送上月《建筑施工扬尘排污费征收情况表》（附件2）。

附件：1. 广州市建筑施工扬尘排放量核算办法

2. 建筑施工扬尘排污费征收情况表

广州市环境保护局

2015年6月20日

（联系人：龚爱华，联系电话：83203302）

附件1

广州市建筑施工扬尘排放量核算办法

本办法所称建筑施工扬尘，是指市政基础设施建设、建筑物建造与拆除、设备安装工地及装饰修缮工地等施工场所和施工过程中产生的对大气造成污染的悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物等一般性粉尘，包括砂石、灰土、灰浆、灰膏、工地渣土等物料。市政基础设施包括交通系统（包括道路、桥梁、隧道、地下通道、天桥等）、供电系统、供水系统、燃气系统、通讯系统、供热系统、防洪系统、污水处理厂、垃圾填埋场等及其附属设施。

本办法适用于广州市行政区域内房屋建筑工地、市政工地和房屋拆除工地扬尘排放量的核算，不产生地面扬尘的地下或水下工程、抢险救灾及应急工程以及临时性建筑工程、农民自建低层住宅、总投资在30万元以下（含30万元）或者建筑面积300平方米以下（含300平方米）小型房屋建筑工程、拆除建筑面积100平方米以下（含100平方米）小型拆除工程、施工期5日以下（含5日）且施工面积200平方米以下（含200平方米）的临时性、养护性市政工程除外。

一、建筑施工扬尘排放量核算方法及公式

建筑施工扬尘排放量核算按照物料衡算法进行。

（式1）

式中：

W： 扬尘排放量，吨；

Wb：扬尘产生量，吨；

Wp：扬尘削减量，吨。

（一）房屋建筑工地和市政工地。

（式2-1）

式中:

A: 测算面积，万平方米；

其中：房屋建筑工地的主体结构工程阶段、装修与机电安装工程阶段按本核算期内完成及正在进行施工的建筑面积计；房屋建筑工地的地基与基础工程阶段、市政工地按本核算期内完成及正在进行施工的施工面积计。其中房屋建筑工地中有基坑开挖工序的施工面积按基坑外侧边线围成面积计，没有基坑开挖工序的工地，施工面积则按建筑物占地面积计。市政道路工程施工面积为建设道路红线宽度乘以本核算期内的施工长度，其它市政工程为三倍开挖宽度乘以本核算期内的施工长度。市政工地分段施工时按实际在施面积计算（均包括临建工地及其临时占地）。

房屋建筑工地地基与基础工程阶段包括从施工前期准备阶段到基础完成，包括平整场地、场地清理、土方开挖、基坑支护、地基处理、工程桩基等工程；主体结构工程阶段从基础工程阶段结束到结构工程完成，包括地下室结构、混凝土结构、砌体结构、钢结构等工程；装修与机电安装工程阶段从结构工程完成到工程收尾阶段之前，包括建筑装饰装修、保温和防水、机电安装等工程。收尾阶段不纳入排污费核算期内。

T：施工期，月。为核算期内的实际施工时间，按自然月计算。不足一个月，大于15天（含15天）按一个月计算，小于15天按0.5个月计算。

Qb：扬尘产生量系数，吨/万平方米·月，见表1。

（式3-1）

式中：

P11、P12、P13、P14：一次扬尘各项控制措施所对应的达标削减系数，吨/万平方米·月，见表2-1。

达标削减系数：指各项扬尘控制措施达到规定要求（达标）最大可以削减的扬尘量。

P21、P22：二次扬尘控制措施所对应的达标削减系数，吨/万平方米·月，详见表2-1。

C11、C12、C13、C14、C21、C22：扬尘各项控制措施达标要求对应得分，为各项分措施达标要求得分与权重之积的总和，即：

（式4）

式中：

Cij：扬尘各项控制措施达标要求对应得分

Sij,k：扬尘各项分控制措施权重系数，见表3。

Cij,k：各项分措施达标要求得分，由现场检查记录得出，见表4。

（二）拆除工地。

（式2-2）

式中:

A: 拆除建筑面积，万平方米；

Qb：扬尘产生量系数，取140吨/万平方米。

式中：

P31、P32、P33：扬尘各项控制措施所对应的达标削减系数，吨/万平方米，详见表2-2。

C31、C32、C33：扬尘各项控制措施达标要求对应得分，由现场检查记录得出，见表4。

二、建筑施工扬尘排放量核算表格及系数

表1  房屋建筑工地和市政工地扬尘产生量系数

| 工地类型 | 施工阶段 | 扬尘产生量系数Qb （吨/万平方米·月） |
| --- | --- | --- |
| 房屋建筑工地 | 地基与基础工程阶段 | 7.212 |
|  | 主体结构工程阶段 | 4.832 |
|  | 装修与机电安装工程阶段 | 6.274 |
| 市政工地 | — | 11.02 |

表2-1  建筑施工扬尘控制措施分项达标削减系数

单位：吨/万平方米·月

| 工地类型 | 阶段 | 扬尘类型 | 控制措施 | 代码 | 达标削减系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工地 | 地基与基础工程 | 一次扬尘 | 道路硬化与管理 | P11 | 0.57 |
|  |  |  | 边界围挡 | P12 | 0.28 |
|  |  |  | 裸露地面管理 | P13 | 0.35 |
|  |  |  | 建筑材料及废料管理 | P14 | 0.21 |
| 房屋建筑工地 | 地基与基础工程 | 二次扬尘 | 运输车辆管理 | P21 | 1.49 |
|  |  |  | 运输车辆简易冲洗 | P22 | 1.11 |
|  |  |  | 运输车辆机械冲洗 | P22 | 2.23 |
|  | 主体结构工程 | 一次扬尘 | 道路硬化与管理 | P11 | 0.38 |
|  |  |  | 边界围挡 | P12 | 0.19 |
|  |  |  | 裸露地面管理 | P13 | 0.24 |
|  |  |  | 建筑材料及废料管理 | P14 | 0.14 |
|  |  | 二次扬尘 | 运输车辆管理 | P21 | 1.00 |
|  |  |  | 运输车辆简易冲洗 | P22 | 0.75 |
|  |  |  | 运输车辆机械冲洗 | P22 | 1.49 |
|  | 装修与机电安装工程 | 一次扬尘 | 道路硬化与管理 | P11 | 0.49 |
|  |  |  | 边界围挡 | P12 | 0.25 |
|  |  |  | 裸露地面管理 | P13 | 0.31 |
|  |  |  | 建筑材料及废料管理 | P14 | 0.18 |
|  |  | 二次扬尘 | 运输车辆管理 | P21 | 1.30 |
|  |  |  | 运输车辆简易冲洗 | P22 | 0.97 |
|  |  |  | 运输车辆机械冲洗 | P22 | 1.94 |
| 市政工地 | 一次扬尘 | 道路硬化与管理 | P11 | 0.67 |
|  |  | 边界围挡 | P12 | 0.34 |
|  |  | 裸露地面管理 | P13 | 0.42 |
|  |  | 建筑材料及废料管理 | P14 | 0.25 |
|  | 二次扬尘 | 运输车辆管理 | P21 | 2.72 |
|  |  | 运输车辆简易冲洗 | P22 | 2.04 |
|  |  | 运输车辆机械冲洗 | P22 | 4.08 |

表2-2  拆除工地扬尘控制措施分项达标削减系数 单位：吨/万平方米

| 工地类型 | 控制措施 | 代码 | 达标削减系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除工地 | 持续洒水或喷淋 | P31 | 49 |
|  | 边界围挡、防尘布 | P32 | 17.5 |
|  | 渣土清运 | P33 | 3.5 |

表3  建筑施工扬尘分项控制措施、达标要求及权重

| 控制措施 | 达标要求 | 权重 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路硬化与管理 | 施工场所内车行道路必须采取铺设钢板、水泥或沥青混凝土、礁渣、细石或其他功能相当的材料进行硬化 | 50% | S11,1 |
|  | 施工车行道路应定期洒水湿法抑尘；道路清扫时必须采取吸尘或洒水措施；车行道路上不能有明显的尘土 | 40% | S11,2 |
| 道路硬化与管理 | 施工场所车辆入口和出口30米以内（属于工地管理范围时）部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料 | 10% | S11,3 |
| 边界围挡 | 应当设置连续、密闭的围挡，在本市主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围挡，其高度不得低于2.5米。在其他路段设置围挡不得低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座（或围蔽脚线）以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作 | 90% | S12,1 |
|  | 应定期清洗外侧围挡（属于工地管理范围时）；保持外侧围挡（属于工地管理范围时）无明显尘土 | 10% | S12,2 |
| 裸露地面（含土方）管理 | 每一块独立裸露地面都应采取覆盖措施；覆盖措施必须完好；覆盖措施必须采取钢板、礁渣、细石、防尘网（布）（不低于2000目/100平方厘米）或植被绿化；没有覆盖钢板、防尘网或防尘布的裸露地面应视情况每天定时洒水，情况不利时加大洒水频率；定时喷洒抑尘剂、清扫等措施。 | 100% | S13,1 |
| 建筑材料及废料管理 | 水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应当采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布苫盖；防尘布或遮蔽装置必须保持完好；未密闭存储的物料堆应定时洒水或喷洒抑尘剂 | 50% | S14,1 |
|  | 及时清运弃土、弃料及其他建筑垃圾，在48小时内未能清运的，应当堆放在有围挡、遮盖等防尘措施的临时堆放场；小批量且8小时之内在场内重复使用的物料除外，但应定时洒水或喷洒抑尘剂。 | 20% | S14,2 |
|  | 施工期间需使用混凝土时，应使用预拌商品混凝土；需使用砂浆的，应使用预拌砂浆；需使用水泥的，应使用散装水泥；未经许可不得使用袋装水泥，不得现场搅拌混凝土、现场配料搅拌砂浆。 | 10% | S14,3 |
|  | 应尽量采用石材、木材等成品与半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 | 5% | S14,4 |
|  | 易产尘的施工作业应采取遮挡、抑尘等措施 | 10% | S14,5 |
| 建筑材料及废料管理 | 在建筑物上进行物料、渣土、垃圾等纵向输送作业，可采用从专用物料升降机、电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装筐搬运，禁止凌空抛撒 | 5% | S14,6 |
| 运输车辆 管理 | 应当采用密闭化车辆运输物料、渣土、垃圾，并确保车辆机械密闭装置设备正常使用，保证物料不遗撒外漏 | 80% | S21,1 |
|  | 运输车辆在工地内道路行驶，速度不超过8公里/小时。 | 20% | S21,2 |
| 运输车辆冲洗装置 | 运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行冲洗除泥，不得使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料尘埃 | 70% | S22,1 |
|  | 工地内车辆出入口应当设置用混凝土挠捣的由宽30厘米、深40厘米沟槽围成宽3米、长5米的矩形洗车平台； 洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉淀池及其它防治措施，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连；沉淀池大小应满足冲洗要求 | 20% | S22,2 |
|  | 无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统，洗车污水应经处理后重复使用；应定期清理或规范处置污水处理产生的污泥；接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水排放造成淤塞现象 | 10% | S22,3 |
| 拆除 | 应对拆除物、爆破作业区外围进行持续洒水或喷淋，但采取洒水或者喷淋措施可能导致危及施工安全的除外，须采取其它抑尘措施。 | 70% | S31 |
|  | 机械拆除工地施工前，工地周围应设置不低于2米的围挡 人工拆除工地施工前，建筑物周围设置脚手架围挡、密目网等围挡措施；城市主要干道、景观地区、繁华区域的拆除工地应全封闭，工地周围设置拆除警示标志。 | 25% | S32 |
| 拆除 | 渣土在拆除施工完成之日起3日内清运完毕，3日内无法清运的应采取覆盖或洒水措施，并应遵守拆除工地管理的相关规定 | 5% | S33 |
| 其它 | 环保或气象部门发布建筑施工扬尘污染气象预警期间，应停止施工作业 | 100% |  |

说明：①“措施是否达标”需工作人员根据达标基本要求至工地现场检查后判定，进行视频实时监控或查阅同期过往视频资料，视同于现场检查。

②天气预警期间照常作业的工地，削减系数不累计直接取0。

表4  建筑工地扬尘控制措施、达标要求及现场检查情况表

| 控制措施 | 达标要求 | 现场检查方法 | 对应不同达削减系数的现场检查情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 40% | 70% | 100% |  |
| 道路硬化与管理 | 施工场所内车行道路必须采取铺设钢板、水泥或沥青混凝土、礁渣、细石或其他功能相当的材料进行硬化 | ①现场查看并结合施工图纸量算已硬化道路长度比例 ②检查工地内道路完整性 | 按实际已硬化道路占总施工道路长度比例再乘以其道路完好程度（要求道路保持平整完好，无明显凹陷及路面积水 ，全部完好为100%）计算实际系数 | C11,1 |
|  | 施工车行道路应定期洒水；道路清扫时必须采取吸尘或洒水措施；任何时候车行道路上都不能有明显的尘土 | ①现场查看路面无明显尘土或泥印 | 大量 | 较多 | 不明显 | 没有 | C11,2 |
|  |  | ②查看路面清扫、吸尘、洒水记录、洒水设备设施情况 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ③查看是否有专人负责路面清扫或洒水 | 无 | 不足 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ④检查工作班组记录，询问工作情况 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  | 施工场所车辆入口和出口30米以内部分（属于工地管理范围时）的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料 | 现场查看工地出入口是否有明显尘土、泥印 | 大量 | 较多 | 不明显 | 没有 | C11,3 |
| 边界围挡 | 应当设置连续、密闭的围挡，在本市主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围挡，其高度不得低于2.5米。在其他路段设置围挡不得低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座（或围蔽脚线）以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作 | 现场查看工地围挡材料、高度、完整性、防溢座设置是否满足要求 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 | C12,1 |
|  | 应定期清洗外侧围挡（属于工地管理范围时）；保持外侧围挡（属于工地管理范围时）无明显尘土 | ①查看围挡是否有明显尘土 | 大量 | 较多 | 不明显 | 洁净 | C12,2 |
|  |  | ②查看清洗工作班组记录 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
| 裸露地面（含土方）管理 | 每一块独立裸露地面都应采取覆盖措施；覆盖措施必须完好；覆盖措施必须采取钢板、礁渣、细石、防尘网（布）（不低于2000目/100平方厘米）或植被绿化； 没有覆盖钢板、防尘网或防尘布的裸露地面应视情况每天定时洒水，情况不利时加大洒水频率；定时喷洒抑尘剂、清扫等措施 | ①查看裸露地面覆盖率 | 无或很少 | 较小 | 基本覆盖 | 完全 | C13,1 |
|  |  | ②查看覆盖措施完好情况 | 很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ③查看裸露地面覆盖材料是否满足要求 | 不符合 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ④采用洒水、清扫措施的裸露地面，查看清扫、吸尘、洒水记录、洒水设备设施情况 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ⑤查看洒水、清扫措施的裸露地面是否有专人负责清扫或洒水 | 无 | 不足 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ⑥检查工作班组记录，询问工作情况 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
| 建筑材料及废料 管理 | 水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应当采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布苫盖； 防尘布或遮蔽装置必须保持完好； 未密闭存储的物料堆应定时洒水或喷洒抑尘剂； | ①查看易扬尘物料的存储情况 | 无措施 | 较差 | 较好 | 很好 | C14,1 |
|  |  | ②查看易扬尘物料覆盖率 | 无或很少 | 较小 | 基本覆盖 | 完全 |  |
|  |  | ③查看易扬尘覆盖材料是否满足要求 | 不符合 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ④查看物料清扫、吸尘、洒水记录、洒水设备设施情况完好 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ⑤查看是否有专人负责物料清扫或洒水 | 无 | 不足 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ⑥检查工作班组记录，询问工作情况 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
| 建筑材料及废料 管理 | 及时清运弃土、弃料及其他建筑垃圾，在48小时内未能清运的，应当堆放在有围挡、遮盖等防尘措施的临时堆放场； 小批量且8小时之内在场内重复使用的物料除外，但应定时洒水或喷洒抑尘剂 | ①查看弃土、弃料及其他建筑垃圾是否及时清运 | 长期、随意堆放严重 | 随意堆放情况比较严重 | 及时清运，情况较好 | 按时清运且无随意堆放 | C14,2 |
|  |  | ②查看临时堆放场的防尘措施是否完好 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ③查看小批量物料堆的洒水效果 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ④查看其清扫、吸尘、洒水记录、洒水设备设施情况完好 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ⑤查看其是否有专人负责物料清扫或洒水 | 无 | 不足 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ⑥查看工作班组记录，询问工作情况 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  | 施工期间需使用混凝土时，应使用预拌商品混凝土；需使用砂浆的，应使用预拌砂浆；需使用水泥的，应使用散装水泥；未经许可不得使用袋装水泥，不得现场搅拌混凝土、现场配料搅拌砂浆。 | ①查看现场是否有混凝土及砂浆搅拌设备 | 有，无许可 | —— | —— | 无，或有许可 | C14,3 |
|  |  | ②查看现场是否使用袋装水泥 | 有，无许可 | —— | —— | 无，或有许可 |  |
|  | 应尽量采用石材、木材等成品与半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 | 查看或询问石材、木材等材料切割情况 | 全部露天切割，防尘措施无或很差 | 多数露天切割，防尘措施较差 | 少量露天切割，防尘措施较好 | 没有露天切割且防尘措施很好 | C14,4 |
|  | 易产尘的施工作业（如爆破、喷射混凝土、回填、机械剔凿、市政道路施工铣刨、钢筋除锈、装修工程基层粉尘清理、细部工程打孔等）应采取遮挡、洒水抑尘等措施； | 查看易产尘施工作业控尘措施或设施是否完好 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 | C14,5 |
|  | 在建筑物上进行物料、渣土、垃圾等纵向输送作业，可采用从专用物料升降机、电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装筐搬运，禁止凌空抛撒迹象 | ①查看建筑物纵向运输作业方式是否符合要求 | 不符合要求 | 较差 | 较好 | 很好 | C14,6 |
|  |  | ②查看物料运输打包方式 | 不符合要求 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ③查看建筑物外部是否有物料抛撒 | 严重 | 少量 | 不明显 | 无 |  |
| 运输车辆管理 | 应当采用密闭化车辆运输物料、渣土、垃圾，并确保车辆机械密闭装置设备正常使用，保证物料不遗撒外漏 | ①查看运输车辆是否密闭运输及密闭装置是否完好 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 | C21,1 |
|  |  | ②查看场内道路是否有物料漏洒 | 严重 | 少量 | 不明显 | 无 |  |
|  | 运输车辆在场内行驶，速度低于8公里/小时 | 查看车辆运输情况，估算或询问行驶速度 | 平均速度明显超过25公里/小时 | 平均速度10-20公里/小时 | 基本满足要求 | 满足要求 | C21,2 |
| 运输车辆冲洗 | 运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行冲洗除泥，不得使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料尘埃 | ①查看现场车辆冲洗设备和车辆冲洗记录表 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 | C22,1 |
|  |  | ②查看冲洗设备运行记录表 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ③查看其是否有专人负责车辆冲洗 | 无 | 不足 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ④查看工作班组记录，询问工作情况 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  | 工地内车辆出入口应当设置用混凝土挠捣的由宽30厘米、深40厘米沟槽围成宽3米、长5米的矩形洗车平台； 洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉淀池及其它防治措施，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连；沉淀池大小应满足冲洗要求 | ①查看洗车平台、防溢座、导流渠、废水收集池、沉淀池等设施材料、设置、大小是否满足要求及其完好情况 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 | C22,2 |
|  |  | ②如可能，查看排水水质情况 | 泥浆很多 | 泥浆较多 | 泥沙较少 | 水质较清 |  |
| 运输车辆冲洗 | 无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统，洗车污水应经处理后重复使用；应定期清理或规范处置污水处理产生的污泥；接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水排放造成淤塞现象 | ①查问洗车污水处理和重复使用情况 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 | C22,3 |
|  |  | ②查看污泥定期清理及处置记录 | 长期不清理处置 | 不定期清理处置 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ③查看接纳管网是否有堵塞现象 | 严重 | 少量 | 不明显 | 无 |  |
| 拆除 | 应对拆除物、爆破作业区外围进行持续洒水或喷淋，但采取洒水或者喷淋措施可能导致危及施工安全的除外，须采取其它抑尘措施。 | 查看现场拆除作业是否进行持续洒水以及抑尘效果；如洒水危及安全的施工是否采取其他有效抑尘措施 | 未采取有效洒水或抑尘措施，明显可见大量扬尘，严重影响周边环境 | 洒水或抑尘措施效果较差，可见明显扬尘，影响周边环境 | 持续洒水作业且抑尘效果较好，无明显扬尘 | 效果很好，基本无扬尘产生 | C31 |
|  | 机械拆除工程施工前，工地周围应设置不低于2米的围挡；人工拆除工程施工前，建筑物周围设置脚手架围挡、密目网等围挡措施；城市主要干道、景观地区、繁华区域的拆除工程应全封闭 | 查看围挡设置、高度及完整性 | 不符合要求 | 较差 | 较好 | 很好 | C32 |
|  | 渣土在拆除施工完成之日起3日内清运完毕，3日内无法清运的应采取覆盖或洒水措施，并应遵守拆除工程管理的相关规定 | ①查看现场渣土情况 | 大量、杂乱 | 较多 | 较少 | 整洁 | C33 |
|  |  | ②查看其清扫、吸尘、洒水记录、洒水设备设施情况完好 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ③查看其是否有专人负责物料清扫或洒水 | 无 | 不足 | 较好 | 很好 |  |
|  |  | ④查看工作班组记录，询问工作情况 | 无或很差 | 较差 | 较好 | 很好 |  |
| 其它 | 环保或气象部门发布建筑施工扬尘污染气象预警期间，应当停止施工作业 | 查看现场是否停工 | 未停工 |  |  | 停工 |  |

注：各项检查如有监控视频辅助，可查看视频记录。

三、建筑施工扬尘排放量核算流程

图1  广州市建筑施工扬尘排放量核算流程

说明：

（一）确定建筑工地类型及施工阶段

确定建筑工地属于房屋建筑工地、市政工地或拆除工地，如是房屋建筑工地，判断其属于“地基与基础工程”、“主体结构工程”、“装修与机电安装工程”何种施工阶段，如是房屋建筑工地的拆除阶段，应适用拆除工地的核算办法。

（二）现场检查，为各项扬尘控制措施打分

对建筑工地进行现场检查或通过查看实时监控视频、视频监控记录等方式（拆除工地还需在拆除完成后第3日后对其进行一次渣土清运方面的现场检查），对建筑工地各项扬尘控制措施满足达标要求的程度进行打分，获得Cij,k或Cij。如检查次数超过1次（建筑工地每个施工阶段应至少检查1次），取其平均得分。

（三）计算确定扬尘控制达标削减系数和削减量

利用式3-1、式3-2和式4，输入建筑工地本核算期内计费测算面积及本核算期计费施工工期等数据，计算建筑工地总的扬尘控制达标削减系数和扬尘削减量。

（四）计算建筑工地扬尘排放量

利用式2-1、式2-2计算建筑工地扬尘产生量，利用式1计算排放量。

其它调整：

*备注：施工单位提交建筑垃圾循环利用的相关材料，经建设行政主管部门核定后，建筑垃圾回收利用率达到30%-50%的，可在最终计征排污费时扣除3%，建筑垃圾回收利用率达到50%以上的，可在最终计征排污费时扣除5%。

附件2

广州市建筑施工扬尘排污费征收情况表

填报单位：

| 区(县) | 征收时间段 | 征收企业数(户数) | 征收金额(元) | 存在问题 | 意见建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

广州市建筑施工扬尘排放及治理情况（月/季）申报表

申报时段:          年     月至       年     月

排放污染物申报登记代码：

单位名称（盖章）                                   填表人：

法定代表人（签章）                                  填报日期          年        月       日

一、工程基本情况

| 单位名称（盖章） |  | 项目名称 |  | 申报时段开工天数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工场所 地址 |  | 施工场地面积（平方米） |  | 联系电话及 邮政编码 |  |
| 项目建筑 面积 （平方米） |  | 基坑外侧边线围成面积（平方米） |  | 楼层 |  |
| 道路红线 宽度（米） |  | 施工长度（米） |  | 实际在施面积（平方米） |  |
| 工地类型 | □房屋建筑工地 □市政工地 □拆迁工地 | 开工时间 |  | 竣工时间 |  |
| 建设单位情况 | 单位名称 |  | 电话（传真）及 电子信箱 |  |
|  | 通讯地址及邮政编码 |  | 法定代表人及 联系电话 |  |
|  | 环评审批部门及文号 |  | 项目负责人及联系电话 |  |
| 施工单位情况 | 单位名称 |  | 施工项目负责人及联系电话 |  |
|  | 通讯地址及邮政编码 |  | 施工许可证号码 |  |
|  | 法定代表人及联系电话 |  | 承包工程量占该阶段总工程量的百分比 |  |

二、施工阶段情况

| 阶段名称 | 施工时间 |
| --- | --- |
| □ 地基与基础工程 | 年 月 日至 年 月 日 |
| □ 主体结构工程 | 年 月 日至 年 月 日 |
| □ 装饰装修与机电安装工程 | 年 月 日至 年 月 日 |

三、扬尘控制措施

| 工地类型 | 施工阶段 | 扬尘类型 | 扬尘主要控制措施 | 代码 | 达标削减系数 （吨/万平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工地 | 地基与基础工程 | 一次扬尘 | 道路硬化与管理 是 □ 否 □ | P11 | 0.57 |
|  |  |  | 边界围挡 有 □ 无 □ | P12 | 0.28 |
|  |  |  | 裸露地面管理 是 □ 否 □ | P13 | 0.35 |
|  |  |  | 建筑材料及废料管理 是 □ 否 □ | P14 | 0.21 |
|  |  | 二次扬尘 | 运输车辆管理 是 □ 否 □ | P21 | 1.49 |
|  |  |  | 运输车辆简易冲洗装置 有 □ 无 □ | P22 | 1.11 |
|  |  |  | 运输车辆机械冲洗装置 有 □ 无 □ | P22 | 2.23 |
| 房屋建筑工地 | 主体结构工程 | 一次扬尘 | 道路硬化与管理 是 □ 否 □ | P11 | 0.38 |
|  |  |  | 边界围挡 有 □ 无 □ | P12 | 0.19 |
|  |  |  | 裸露地面管理 是 □ 否 □ | P13 | 0.24 |
|  |  |  | 建筑材料及废料管理 是 □ 否 □ | P14 | 0.14 |
|  |  | 二次扬尘 | 运输车辆管理 是 □ 否 □ | P21 | 1.00 |
|  |  |  | 运输车辆简易冲洗装置 有 □ 无 □ | P22 | 0.75 |
|  |  |  | 运输车辆机械冲洗装置 有 □ 无 □ | P22 | 1.49 |
| 房屋建筑工地 | 装饰装修与机电 工程 | 一次扬尘 | 道路硬化与管理 是 □ 否 □ | P11 | 0.49 |
|  |  |  | 边界围挡 有 □ 无 □ | P12 | 0.25 |
|  |  |  | 裸露地面管理 是 □ 否 □ | P13 | 0.31 |
|  |  |  | 建筑材料及废料管理 是 □ 否 □ | P14 | 0.18 |
|  |  | 二次扬尘 | 运输车辆管理 是 □ 否 □ | P21 | 1.30 |
|  |  |  | 运输车辆简易冲洗装置 有 □ 无 □ | P22 | 0.97 |
|  |  |  | 运输车辆机械冲洗装置 有 □ 无 □ | P22 | 1.94 |
| 市政工地 | 一次扬尘 | 道路硬化与管理 是 □ 否 □ | P11 | 0.67 |
|  |  | 边界围挡 有 □ 无 □ | P12 | 0.34 |
|  |  | 裸露地面管理 是 □ 否 □ | P13 | 0.42 |
|  |  | 建筑材料及废料管理 是 □ 否 □ | P14 | 0.25 |
|  | 二次扬尘 | 运输车辆管理 是 □ 否 □ | P21 | 2.72 |
|  |  | 运输车辆简易冲洗装置 有 □ 无 □ | P22 | 2.04 |
|  |  | 运输车辆机械冲洗装置 有 □ 无 □ | P22 | 4.08 |
| 拆迁工地 | 持续洒水或喷淋 是 □ 否 □ | P31 | 49 |
|  | 边界围挡、防尘布 有 □ 无 □ | P32 | 17.5 |
|  | 渣土清运 是 □ 否 □ | P33 | 3.5 |
| 其他说明 | 建设单位在各工期设置和配备扬尘控制设施和措施的，确定区以上文明施工或扬尘控制工作成绩的，在《申报表》的其他说明中备注，并附相关证明材料；各建设单位可以根据施工单位提交建筑垃圾循环利用的相关材料，经建设行政主管部门核定确认，天河区环保局根据建筑垃圾回收利用情况可在最终计征排污费时按照《广州市建筑施工扬尘排污费核算办法》，进行扣除。 |

填报说明：

1. 工程基本信息

【工程项目名称、施工场地面积、建筑面积、施工许可证号码】栏目信息按施工许可证填写；

【施工场所地址】应填写建筑施工场所具体地址，明确到辖区、街道及门牌号；

【开工时间、竣工时间】按施工许可证上开工时间、竣工时间填写。

2. 扬尘控制措施

根据需要采取的各项措施情况，如实填报。

3. 不同施工阶段施工单位基本信息

【施工起止时间】按施工方案或施工合同（协议）确定的时间填写；

【道路红线宽度、施工长度、实际在施面积】按施工方案或施工合同（协议）或核查期实际施工进度填写。

附件3

建筑施工扬尘排污费申报材料清单

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《广州市建筑施工扬尘排放及治理情况（月/季）申报表》 | 原件，加盖公章，1份 | （1）由市环保局审批的项目须提供建设项目环境影响评价报告复印件； （2）建设单位在各工期设置和配备扬尘控制设施和措施的，取得区以上文明施工或扬尘控制工作成绩的，在《申报表》的其他说明中备注，并附相关证明材料； （3）各建设单位可以根据施工单位提交建筑垃圾循环利用的相关材料，经建设行政主管部门核定确认，天河区环保局根据建筑垃圾回收利用情况可在最终计征排污费时按照《广州市建筑施工扬尘排污费核算办法》，进行扣除。 |
| 2 | 建设项目环境影响评价批复文件 | 复印件，1份 |  |
| 3 | 环境应急预案 | 复印件，加盖公章，1份 |  |
| 4 | 最近一年污染物达标排放监测报告（水、气、声） | 复印件，1份 |  |
| 5 | 扬尘控制方案 | 原件，加盖公章，1份 |  |
| 6 | 申请单位组织机构代码证 | 复印件，1份 |  |
| 7 | 工商营业执照或申请单位名称预先核准登记通知书等合法经营资质证件 | 复印件，1份 |  |
| 8 | 工地红线图 | 复印件，1份 |  |
| 9 | 工期进度表 | 复印件，1份 |  |
| 10 | 垃圾回收利用证明（回收率达30%的提供） | 复印件，1份 |  |

广州市天河区环境保护局                  2015年9月17日印发